## Slide 1
GRAFICA DE MEDIDAS INDIVIDUALES Y RANGOS MOVILES
Es un diagrama para variables de tipo continuo. Cada dato se capta y se registra
Límites:
El rango se obtiene de la diferencia entre dos datos consecutivos
Metodología:
1. Estimar la media de los datos.
X1 + X2 +....+Xn
X =
n
n = Cantidad de datos

## Slide 2
2. Se calcula los rangos de cada subgrupo así como su promedio.
R1 = ( X1 - X2 ) , R2 = ( X2 - X3 ) , ...., R100 =( X100 – X1 )
R1 + R2 +.... Rn
=
n
3. Calcular los límites de control para la medida de tendencia central.
LSCX = + 3* /1.128
LCX =
LICX = –3* /1.128
4. Calcular los límites de control para los rangos.
LSCR = D4
LCR = R
LICR = D3
D3 = 0 D4 = 3.267
Para un tamaño de muestra n=2
Para un tamaño de muestra 2
n = Cantidad de subgrupos.

## Slide 3
5. Graficar las medidas individuales y rangos así como sus respectivos
límites de control.
6. Interpretación estadística de la gráfica (Patrones de conducta).
ZONA DE ALERTA
ZONA DE PREVENCION
ZONA DE ACEPTACION
ROJO
AMARILLO
VERDE
ROJO
AMARILLO

## Slide 4
La siguiente tabla de datos representa las calificaciones promedios obtenidas por el personal que labora en el restaurant en el mes de diciembre.
DIA | CALIFICACIÓN | DIA | CALIFICACIÓN
1 | 9.81 | 16 | 9.50
2 | 9.48 | 17 | 9.77
3 | 9.42 | 18 | 9.25
4 | 9.56 | 19 | 9.61
5 | 9.30 | 20 | 9.51
6 | 9.09 | 21 | 9.27
7 | 9.28 | 22 | 9.41
8 | 9.77 | 23 | 9.42
9 | 9.68 | 24 | 9.48
10 | 9.59 | 25 | 9.51
11 | 9.54 | 26 | 9.15
12 | 9.77 | 27 | 9.34
13 | 9.27 | 28 | 9.01
14 | 9.54 | 29 | 9.44
15 | 9.45 | 30 | 9.36

## Slide 5
DIA | Cal | Rangos móvil | DIA | Cal | Rangos móvil
1 | 9.81 | 0.33 | 16 | 9.5 | 0.27
2 | 9.48 | 0.06 | 17 | 9.77 | 0.52
3 | 9.42 | 0.14 | 18 | 9.25 | 0.36
4 | 9.56 | 0.26 | 19 | 9.61 | 0.1
5 | 9.3 | 0.21 | 20 | 9.51 | 0.24
6 | 9.09 | 0.19 | 21 | 9.27 | 0.14
7 | 9.28 | 0.49 | 22 | 9.41 | 0.01
8 | 9.77 | 0.09 | 23 | 9.42 | 0.06
9 | 9.68 | 0.09 | 24 | 9.48 | 0.03
10 | 9.59 | 0.05 | 25 | 9.51 | 0.36
11 | 9.54 | 0.23 | 26 | 9.15 | 0.19
12 | 9.77 | 0.5 | 27 | 9.34 | 0.33
13 | 9.27 | 0.27 | 28 | 9.01 | 0.43
14 | 9.54 | 0.09 | 29 | 9.44 | 0.08
15 | 9.45 | 0.05 | 30 | 9.36 | 0.45

## Slide 6
LSCX = + 3* /1.128
LCX =
LICX = –3* /1.128
LSCX = + 3*0.22 /1.128
LCX = 9.45
LICX = 9.45 – 3* 0.22/1.128
LSCX =
LCX = 9.45
LICX = 8.89