## Slide 1: Carta de Control X-R
Características de calidad de tipo continuo que interesa evaluar su variabilidad (Carta R) y su tendencia central (Carta X-BARRA).
Se aplica a procesos masivos o rápidos.
Se toma una cantidad pequeña de productos consecutivos (subgrupo) cada determinado período de tiempo, y en lugar de analizar la mediciones individuales se analizan las medias y los rangos de los subgrupos.

## Slide 2: Límites de Control X-barra
Son determinados por la media y desviación estándar del estadístico W que se grafica de la siguiente manera:
w  3w

## Slide 3
n | A2 | d2 | D3 | D4
2 | 1.88 | 1.128 | 0 | 3.267
3 | 1.023 | 1.693 | 0 | 2.575
4 | 0.729 | 2.059 | 0 | 2.282
5 | 0.577 | 2.326 | 0 | 2.115
6 | 0.483 | 2.534 | 0 | 2.004
Límites de Control para Carta R
Límites de control X-barra

## Slide 4
Subgrupo | Contenido |  |  |  | Subgrupo | Contenido |  |  | 
1 | 1.88 | 1.93 | 1.98 | 1.88 | 11 | 1.93 | 1.95 | 1.90 | 1.93
2 | 1.93 | 1.97 | 1.89 | 1.94 | 12 | 1.95 | 1.98 | 1.89 | 1.90
3 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.98 | 13 | 1.88 | 1.93 | 1.88 | 1.90
4 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.94 | 14 | 1.97 | 1.88 | 1.92 | 1.96
5 | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.93 | 15 | 1.91 | 1.91 | 1.96 | 1.93
6 | 2.00 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 16 | 1.98 | 1.90 | 1.92 | 1.91
7 | 1.95 | 1.93 | 1.97 | 1.85 | 17 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.90
8 | 1.87 | 1.98 | 1.96 | 2.04 | 18 | 1.82 | 1.92 | 1.95 | 1.94
9 | 1.96 | 1.92 | 1.98 | 1.88 | 19 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | 1.95
10 | 1.99 | 1.93 | 2.01 | 2.02 | 20 | 1.98 | 1.94 | 1.96 | 1.88
Ejemplo. Carta X-barra R
A continuación se muestran los datos obtenidos de un estudio inicial para el contenido de un químico en una suspensión de cierta marca, con tamaño de subgrupo de 4.

## Slide 5
Sub-grupo | Contenido |  |  |  | Media | Rango | Sub-grupo | Contenido |  |  |  | Media | Rango
1 | 1.88 | 1.93 | 1.98 | 1.88 | 1.9175 | 0.1 | 11 | 1.93 | 1.95 | 1.9 | 1.93 | 1.9275 | 0.05
2 | 1.93 | 1.97 | 1.89 | 1.94 | 1.9325 | 0.08 | 12 | 1.95 | 1.98 | 1.89 | 1.9 | 1.93 | 0.09
3 | 1.92 | 1.95 | 1.9 | 1.98 | 1.9375 | 0.08 | 13 | 1.88 | 1.93 | 1.88 | 1.9 | 1.8975 | 0.05
4 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.94 | 1.905 | 0.05 | 14 | 1.97 | 1.88 | 1.92 | 1.96 | 1.9325 | 0.09
5 | 1.95 | 1.93 | 1.9 | 1.93 | 1.9275 | 0.05 | 15 | 1.91 | 1.91 | 1.96 | 1.93 | 1.9275 | 0.05
6 | 2 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 1.945 | 0.11 | 16 | 1.98 | 1.9 | 1.92 | 1.91 | 1.9275 | 0.08
7 | 1.95 | 1.93 | 1.97 | 1.85 | 1.925 | 0.12 | 17 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.9 | 1.93 | 0.05
8 | 1.87 | 1.98 | 1.96 | 2.04 | 1.9625 | 0.17 | 18 | 1.82 | 1.92 | 1.95 | 1.94 | 1.9075 | 0.13
9 | 1.96 | 1.92 | 1.98 | 1.88 | 1.935 | 0.1 | 19 | 2 | 1.97 | 1.99 | 1.95 | 1.9775 | 0.05
10 | 1.99 | 1.93 | 2.01 | 2.02 | 1.9875 | 0.09 | 20 | 1.98 | 1.94 | 1.96 | 1.88 | 1.94 | 0.1

## Slide 6: Gráfica de Control X-Barra
n | A2 | d2 | D3 | D4
2 | 1.88 | 1.128 | 0 | 3.267
3 | 1.023 | 1.693 | 0 | 2.575
4 | 0.729 | 2.059 | 0 | 2.282
5 | 0.577 | 2.326 | 0 | 2.115
6 | 0.483 | 2.534 | 0 | 2.004
Los límites reflejan la variación esperada para las medias muestrales de tamaño n=4, si no hay un cambio en el proceso.
El promedio del contenido de la suspensión es de 1.93 y varía de 1.87 a 2.00, si no ocurre algún cambio en el proceso.
Se presentan puntos consecutivos

## Slide 7
n | A2 | d2 | D3 | D4
2 | 1.88 | 1.128 | 0 | 3.267
3 | 1.023 | 1.693 | 0 | 2.575
4 | 0.729 | 2.059 | 0 | 2.282
5 | 0.577 | 2.326 | 0 | 2.115
6 | 0.483 | 2.534 | 0 | 2.004
Carta Control R
Los límites no reflejan problemas en la variación esperada para los rangos de tamaño n=4, si no ocurre un cambio en el proceso.
El proceso está en control estadístico, pero requiere supervisión.