## Slide 1: Cartas para atributos
Existen muchas características de calidad que no son medidas con un instrumento de medición en una escala continua o al menos en una escala numérica.
En estos casos, el producto o proceso se juzga como conforme o no conforme, dependiendo de si posee ciertos atributos;
O también al producto o proceso se le podrá contar el número de defectos o no conformidades que tiene.

## Slide 2: CARTAS P Y NP
Con la carta p se analiza las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por subgrupo
En la carta np se analiza la variación del número de artículos defectuosos por subgrupo
La distribución que modela estas variables es la binomial

## Slide 3: Ejemplo: Empacado de salchichas
En las salchichas se tienen fallas en el empaque (falta de vacío)
Se venia inspeccionando al 100%, pero no se llevaba un registro de los resultados
Se toma una muestra de n artículos
Se encuentra cuantos de éstos son defectuosos (Di)
Se calcula pi= (Di/n). Las que son analizadas mediante la carta p.

## Slide 5: Límites de Control Carta p
Con n tamaño de muestra

## Slide 7: Salchichas
Los puntos 1, 5 y 39 se salen de los límites. Por lo que ahí se hizo presente una causa especial que no siempre está en el proceso.
Se analizó qué pasó en tales puntos, y se encontró que en esas horas se cambió de película (rollo) de empaque.
No existía un método adecuado y estandarizado para cambiar la película.