## Slide 1: Hoja de verificación (obtención de datos)
Es un formato construido especialmente para recolectar datos, de tal forma que:
Sea sencillo su registro sistemático.
Sea fácil de analizar visualmente la magnitud y localización de los problemas principales.
Describa resultados de operación o de inspección.
Examine artículos defectuosos (identificando razones, tipos de fallas, área de donde procede; etc.)
Confirme posibles causas de problemas de calidad.
Evalúe planes de mejora.

## Slide 2
Para la elaboración de una hoja de inspección o verificación se requiere lo siguiente:
Estar de acuerdo sobre qué evento está exactamente siendo observado.
Decidir el período de tiempo durante el cual serán recolectados los datos.
Diseñar una forma que sea clara. Asegúrese de que todas las columnas están claramente descritas y de que haya suficiente espacio para registrar los datos.
Obtener los datos de una manera consistente y honesta. Asegúrese de que se ha dedicado el tiempo necesario para esta labor.

## Slide 3
Tipo de quejas de servicio de un hospital
Ejemplo

## Slide 4: Diagrama de Pareto
Ayuda a localizar el problema principal y su causa más importante.
Principio de Pareto:
  Ley “80-20”
  Pocos vitales, muchos triviales"

## Slide 5
Forma de
solución
Admón.
típica
Tipo de
problemas
80%-Comunes
Son recurrentes, son parte del
sistema (estructura, hábitos,
formas de decidir, las 6M´s).
20%-especiales
No siempre están
presentes, se deben
a algo particular.
Planes de mejora
que vayan al fondo
Reacción rápida
para localizar la
causa
20% Planes
80% Reactiva
Se necesita la estadística para distinguirlos

## Slide 6
Problema
En expendio se hace la inspección sobre los defectos en la etiqueta de 276 productos, los resultados encontrados se muestran en la siguiente tabla.
Defectos en la Etiqueta | 
Defecto | Frecuencia
A: Etiqueta no centrada | 5
B: Etiqueta con manchas | 10
C: Etiqueta borrosa | 8
D: Ausencia numero de lote | 15
E: Ausencia de fecha de expiración | 32
F: Ausencia de formulación del producto | 13
G: Ausencia de cantidad o volumen | 36
H: Formulación erronea o mal expresada | 8
I: Fecha de expiración borrosa | 45
J: Numero de registro de marca borroso | 66
K: carencia de datos del fabricante | 38